## Slide 1: Architecture des Ordinateurs
Vue d’Ensemble
(2023-2024)
Fabrice BOISSIER – fabrice.boissier@epita.fr

## Slide 2: Architecture des Ordinateurs
Objectifs :
  Découvrir ce qu’est l’Architecture des Ordinateurs
  Connaître les composants d’un ordinateur
  Comprendre le format des données manipulées par un processeur
N’apprenez pas par cœur les schémas de cette séance…
  (certains sont simplifiés pour mieux comprendre les concepts)
…cette séance sert à vous donner un aperçu de ce cours et des enjeux de l’ensemble des cours touchant au bas niveau

## Slide 3: Les « Ordinateurs » : Historique
Un peu plus que des calculatrices
  Ne fait pas que du calcul
Suite de l’évolution technique dans l’industrie
  Machines mécaniques / vapeur & transmission de force
  Machines électro-mécaniques
  Machines électroniques
Usages des ordinateurs à l’époque :
  Gestion & Recherche

## Slide 4: Les « Ordinateurs » : Historique
[Voir vidéo SICOB / M.Patron]

## Slide 5
BUS
Processeur
Mémoire
On sait maintenant compter,
déplacer des valeurs,
en respectant les ordres
Mais on se sent vite seul…
Les « Ordinateurs »

## Slide 6
BUS
Processeur
On sait maintenant compter,
déplacer des valeurs,
en respectant les ordres
Mais on se sent vite seul…
Interruption
On peut appeler quelqu’un d’autre, et se faire appeler aussi
Mémoire
Les « Ordinateurs »

## Slide 7
La « carte mère » (ou n’importe quelle board) offre des services au processeur :
Pleins d’interruptions… « Coucou CPU ! Ici réseau ! - Et clavier ! - Et souris ! - Et… »
Simplification de certaines situations « J’ai fini de copier la mémoire »
FSB aligne tout le monde
Mais elle limite aussi l’ordinateur :
Nombre max de processeurs
Max de mémoire
FSB limite tout le monde…
Les « Ordinateurs »

## Slide 8
Standard IBM-PC (IBM 5150)
Basé sur x86
A évolué !
Offre beaucoup de canaux de communication
Pas cher…
1 processeur au centre de tout Micro Informatique
Les « Ordinateurs »

## Slide 9: Les « Ordinateurs » : Classes historiques
Évolution au fil du temps des ordinateurs :
  Mainframes
  Super-Calculateurs / Super-Ordinateurs
  Minis
  Micros

## Slide 10
Mainframes
  IBM (z System), Bull (GCOS), Fujitsu, HP, …
  Dédié I/O et très forte charge
  Un seul référentiel
Minis
  IBM : System i (AS/400), System p (POWER)
  DEC : VAX (VMS), PDP, … [disparu]
  Plus récemment : HP, Sun/Oracle, SGI, …
  Innombrables UNIX (AIX, HP-UX, Solaris, …)
  Se relient les uns aux autres
Micros
  PC (5150 et « compatibles PC »)
  Atari ST, Commodore, …
  Bureautique, jeux : graphique (GUI, IHM, …)
Super-Ordinateurs Super-Calculateurs
  Cray, Blue Gene, …
  POWER, Xeon, SPARC64, Opteron, GPU NVidia, …
  Calcul ! Pas I/O ! Effets d’une bombe atomique, simulation de neurones, …
  Multiples machines reliées, PS3 en série, …
Les « Ordinateurs » : Classes historiques

## Slide 11
Les « Ordinateurs » : Micro-Ordinateurs

## Slide 12
Les « Ordinateurs » : Mini-Ordinateurs

## Slide 13
Les « Ordinateurs » : Mainframes

## Slide 14
Les « Ordinateurs » : Super-Ordinateurs

## Slide 15: Les « Ordinateurs » : Classes actuelles
Aujourd’hui on distingue plutôt :
  Super-Calculateurs / HPC
  Serveurs
  Ordinateurs fixes / portables
  Smartphones / Tablettes / SmartTV / … [appareils personnels]
  Embarqué & Temps Réel & IoT [appareils non accessibles]

## Slide 16: Composants d’un ordinateur
Processeur :
  Exécute des instructions (en langage machine)
  Accède à la mémoire
  Envoie des signaux (interruptions) aux autres composants
  Se programme avec du code écrit en langage assembleur
Mémoire :
  Contient des adresses (@)
  Chaque adresse contient de la donnée

## Slide 17: Autres composants
Quartz :
  Composant électronique générant des signaux réguliers
  Permet de synchroniser tous les composants
Microcontrôleur :
  Composant électronique contenant un processeur et de la mémoire
  Processeur simple et petite mémoire
  Parfait pour contrôler quelques composants et faire un petit appareil
Périphérique :
  Assemblage de processeurs, mémoires, microcontrôleurs, etc…

## Slide 18: Autres composants
Les « puces électroniques » (chip en anglais) ou « circuits intégrés » (integrated circuits en anglais) sont simplement un empaquetage miniaturisé d’un ou plusieurs composants
  Processeur
  Mémoire
  Microcontrôleur
  Portes logiques
  Amplificateurs
  …

## Slide 19: Signaux analogiques
Signal Analogique (Analog Signal) : signal = grandeur
t
V
2,5V
5V

## Slide 20: Signaux numériques
Signal Numérique (Digital Signal) : signal = bits
t
V
2,5V
5V
0
1
0
0

## Slide 21: Signaux
Il existe des composants « analogiques » ou « numériques » (ou les 2)
  Ex : les DSP sont des processeurs manipulant des signaux
Dans le cadre de l’informatique, on s’intéresse surtout aux composants numériques…
…mais les sondes émettant certaines données peuvent être analogiques (capteur de lumière, micro, …)
Ce sont les transistors qui contribuent à transformer ces signaux analogiques en numériques

## Slide 22: Standards / Définitions du numérique
1 bit peut prendre 2 valeurs :
  0
  1
  (binaire)
8 bits = 1 octet = 1 Byte
1 octet peut prendre 256 valeurs (2^8) :
  de 0 à 255 s'il est « non-signé »
  de -128 à +127 s'il est « signé »

## Slide 23: Standards / Définitions du numérique
Kilo octet / KiloByte = 1000 o / B = 10^3 o / B
Méga octet / MegaByte = 1000 ko / kB = 10^6 o / B
Giga octet / GigaByte = 1000 Mo / MB = 10^9 o / B
Téra octet / TeraByte = 1000 Go / GB = 10^12 o / B
Péta octet / PetaByte = 1000 To / TB = 10^15 o / B
Exa octet / ExaByte = 1000 Po / PB = 10^18 o / B
Zetta octet / ZettaByte = 1000 Eo / EB = 10^21 o / B
Yotta octet / YottaByte = 1000 Zo / ZB = 10^24 o / B
Ronna octet / RonnaByte = 1000 Yo / YB = 10^27 o / B
Quetta octet / QuettaByte = 1000 Ro / RB = 10^30 o / B

## Slide 24: Standards / Définitions du numérique
Ne confondez pas les préfixes du SI (en décimaux)…
  Kilo (k), Méga (M), Giga (G), Téra (T), …
  1.000 , 1.000.000 , 1.000.000.000 , 1.000.000.000.000 , …
Avec les préfixes binaires !
  Kibi (Ki), Mébi (Mi), Gibi (Gi), Tébi (Ti), …
  1.024 (2^10) , 1.048.576 (2^20) , 1.073.741.824 (2^30) , 2^40 , …
  …, Pébi (Pi), Exbi (Ei), Zébi (Zi), Yobi (Yi)
  …, 2^50 , 2^60 , 2^70 , 2^80

## Slide 25: La Mémoire
Circuit intégré
  Dispose d’un premier bus pour sélectionner une adresse (@)
  Dispose d’un second bus pour transférer la donnée vers/depuis l’extérieur de la mémoire
Volatilité
  Volatile : perte des données en cas de coupure de courant
  Non-Volatile : données conservées hors tension
Attention, la mémoire n’est pas faite pour le « stockage »
  Disque dur, bande magnétique, Blu-Ray, flash, …

## Slide 26: La Mémoire
RAM
  Random Access Memory (ou mémoire vive)
  Lecture/Écriture une fois mise sous tension
  Généralement volatile
  Exemples : DRAM (FPM, EDO, SDRAM, DDR, …), SRAM, …
ROM
  Read-Only Memory (ou mémoire morte)
  Modifiable uniquement dans certaines conditions (voire pas du tout)
  Généralement non-volatile
  ROM, PROM, EPROM, EEPROM, …

## Slide 27: Les 3 Bus
Bus d’adresse
  Sélectionne une adresse
Bus de données
  Écrit un mot
  Lit un mot
Bus de contrôle
  Gestion des interruptions
  Gestion des composants externes

## Slide 28: Les 3 Bus

## Slide 29: La taille des bus

## Slide 30: La Mémoire

## Slide 31: La Mémoire
Lecture :
  1 - Le processeur met sur le bus d'@, l'adresse qu'il souhaite atteindre
  1 - Le processeur indique sur le bus contrôle qu'il souhaite lire (READ)
  2 - La mémoire charge l'adresse et récupère la donnée
  3 - Le processeur indique sur le bus de contrôle qu'il est prêt à recevoir la donnée
  4 - La mémoire prend la donnée, et l'envoie sur le bus de données

## Slide 32: La Mémoire
Ecriture :
  1 - Le processeur met sur le bus d'@, l'adresse qu'il souhaite atteindre
  1 - Le processeur indique sur le bus contrôle qu'il souhaite écrire (WRITE)
  2 - La mémoire charge l'adresse
  3 - Le processeur indique, via le bus de contrôle, qu'il est prêt à émettre la donnée
  3 - Le processeur charge la donnée sur le bus de données
  4 - La mémoire prend la donnée, et l'écrit à l'adresse indiquée

## Slide 33: Exemple de Lecture en Mémoire

## Slide 34: Exemple d’Écriture en Mémoire

## Slide 35: Les Interruptions
IRQ : Interrupt ReQuest
NMI : Non Maskable Interrupt

## Slide 36: Les Interruptions

## Slide 37: Et maintenant…
Vous avez maintenant une vision générale simplifiée des ordinateurs
Ainsi que des composants à l’intérieur
Et comment ces derniers communiquent
Il est temps de voir les détails techniques.