## Slide 1: Architecture des Ordinateurs et Systèmes d’Exploitation
Fabrice BOISSIER & Elena KUSHNAREVA 2017/2018
fabrice.boissier@gmail.com elena.kushnareva@malix.univ-paris1.fr
Partie 1 : Architecture des Ordinateurs Introduction & Rappels

## Slide 2: Introduction/Rappels
Dans ce document :
  Les nombres binaires sont précédés d’un caractère ‘ % ’
  Les nombres hexadécimaux sont précédés d’un ‘ $ ‘

## Slide 3: Introduction/Rappels
Compter en binaire :
  Base 2
  2 symboles pour tout représenter (0 ou 1)
Binaire | 0 | 1 | 10 | 11 | 100 | 101 | 110 | 111 | 1000 | 1001 | …
Décimal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | …

## Slide 4: Introduction/Rappels
Représentation des nombres entiers sur 8 bits :
% 0010 1010
(0 * 128) + (0 * 64) + (1 * 32) + (0 * 16) + (1 * 8) + (0 * 4) + (1 * 2) + (0 * 1) 32 + 8 + 2 = 42
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1

## Slide 5: Introduction/Rappels
  Entiers non-signés :
    Chaque bit code une puissance de 2
  8 bits = 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 (de 0 à 7) % 0000 0000 = 0 % 1111 1111 = 255 (256 valeurs codées = 2^8 valeurs codées) 16 bits = 2^15 + … + 2^0 (de 0 à 15)
  % 0000 0000 0000 0000 = 0 % 1111 1111 1111 1111 = 65.535
  (65.536 valeurs codées = 2^16 valeurs codées)
  32 bits = 2^31 + … + 2^0 (de 0 à 31)
  % 0 = 0 $ FFFF FFFF = 4.294.967.295

## Slide 6: Introduction/Rappels
  Entiers non-signés :
    Chaque bit code une puissance de 2 (astuce visuelle :
    Nombres pairs finissent par ‘0’ à droite Nombres impairs finissent par ‘1’ à droite) Quelques valeurs notables : % 0000 0000 = 0 (Valeur minimale)
    % 1111 1111 = 255 (Valeur maximale)

## Slide 7: Introduction/Rappels
Entiers signés : 1 bit réservé au signe nombre négatif = « complément à un du positif » + 1 (« complément à un » = inverser chaque bit)
42 -- sur 8 bits --> % 0010 1010 complément à un de 42 -- sur 8 bits --> % 1101 0101 « complément à un de 42 » + 1 -- sur 8 bits --> % 1101 0110 -42 -- sur 8 bits --> % 1101 0110

## Slide 8: Introduction/Rappels
  Entiers signés : 1 bit réservé au signe nombre négatif = « complément à un du positif » + 1 (astuce visuelle :
  Entiers positifs commencent par ‘0’ à gauche Entiers négatifs commencent par ‘1’ à gauche) 42 -- sur 8 bits --> % 0010 1010 -42 -- sur 8 bits --> % 1101 0110

## Slide 9: Introduction/Rappels
  Entiers signés : 1 bit réservé au signe nombre négatif = « complément à un du positif » + 1 Quelques valeurs notables : % 0000 0000 = 0 % 1111 1111 = -1 % 1000 0000 = -128 (valeur minimale) % 0111 1111 = 127 (valeur maximale)

## Slide 10: Introduction/Rappels
  Entiers non-signés : Valeur minimale sur N bits = 0 Valeur maximale sur N bits = 2^(n) – 1 Nombre de valeurs codées sur N bits : 2^n
  Entiers signés : 1 bit réservé au signe Valeur minimale sur N bits = -2^(n-1) Valeur maximale sur N bits = 2^(n-1) – 1 Nombre de valeurs codées sur N bits : 2^n
Exemple sur 8 bits :
0
2^8 – 1 = 255 2^8 = 256
Exemple sur 8 bits :
-2^(7) = -128
2^7 – 1 = 127 2^8 = 256

## Slide 11: Convertir : binaire -> décimal
Nombres Positifs : % 0110 1101 : multiplier par puissances de 2
    0 + 64 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 109
Nombres Négatifs : % 1110 1110 :
    Faire complément à 1 : 0001 0001
    Ajouter +1 : 0001 0010
    Convertir : 2 + 16 = 18
    Résultat : -18

## Slide 12: Convertir : décimal -> binaire
Nombres Positifs : 108 : Faire divisions par 2 successives, et conserver restes
    108 / 2
    0 54 / 2
    0 27 / 2
    1 13 / 2
    1 6 / 2
    0 3 / 2
    1 1 => 110 1100 = % 0110 1100
Nombres Négatifs : -42 : Prendre positif, complément à 1, ajouter 1 42 => 0010 1010 complément à 1 de 42 => 1101 0101 (complément à 1 de 42) +1 => 1101 0110 => % 1101 0110

## Slide 13: Introduction/Rappels
  Codage binaire (base 2) : de 0 à 1 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, …
  Codage octal (base 8) : de 0 à 7 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, …, 16, 17, 20, 21, …
  Codage décimal (base 10) : de 0 à 9 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, …
  Codage hexadécimal (base 16) : de 0 à F 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, …

## Slide 14: Introduction/Rappels
  Exemple d’un entier dans plusieurs bases :
  Décimal : 42 Binaire : % 101010 (1 * 2^5 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 = 32 + 8 + 2) Octal : 52 (5 * 8 + 2 = 40 + 2)
  Hexadécimal : $ 2A (2 * 16 + 10 = 32 + 10)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## Slide 15: Introduction/Rappels
  Hexadécimal : on convertit des paquets de 4 bits
  % 0000 1111 => $ 0F => 15 % 1111 0000 => $ F0 => 240
  % 0000 0110 0110 0110 => $ 0666
  $ DEAD BEEF => % 1101 1110 1010 1101 % 1011 1110 1110 1111
(8 bits)
(16 bits)
(32 bits)

## Slide 16: Introduction/Rappels
  Hexadécimal :
  Nombre négatif si chiffre à gauche est supérieur à 7
  $ 70 => % 0111 0000 => 112
  $ 80 => % 1000 0000 => 128 ou -128
  $ 42 => % 0100 0010 => 66
  $ AB => % 1010 1011 => 171 ou -85

## Slide 17: Introduction/Rappels
  Incrémenter / Décrémenter : (Increase / Decrease) Augmenter de 1 / Réduire de 1
  Incrémenter 42 => 42 + 1 = 43
  Décrémenter 42 => 42 – 1 = 41

## Slide 18: Introduction/Rappels
  Overflow : Dépassement de la valeur maximale Sur 8 bits, prenons 255 en non-signé : % 1111 1111 Incrémentons-le ! (255 + 1 = 256) % 1111 1111 + 1 % 0000 0000 => 255 + 1 = 0 (sur 8 bits) On a fait un « overflow » (on a dépassé la valeur maximale) Fonctionne sur les signés : sur 8 bits, 127 + 1 = -128 (sur N bits, MAX + 1 = MIN)

## Slide 19: Introduction/Rappels
  NaN : Not A Number Exception exprimant une valeur impossible à gérer. Sur les entiers, il s’agit souvent des divisions par 0. (ou de la racine carrée d’un nombre négatif) Sur les flottants, il s’agit des valeurs trop petites, ou du résultat d’opérations avec une valeur NaN.

## Slide 20: Introduction/Rappels
  RAM : Random Access Memory Mémoire modifiable par de simples instructions
  ROM : Read-Only Memory Mémoire en lecture seule Inscriptible par une manipulation très précise

## Slide 21: Introduction/Rappels
  Flottants (float ou double) : nombres à virgule Est stocké sur du binaire lui aussi… Mais dans des formats spécifiques : IEEE-754 - Simple précision (32 bits) - Double précision (64 bits) - Quadruple précision (128 bits)
  Précision imparfaite : il est difficile de comparer deux flottants proches (il faut choisir un écart minimum)

## Slide 22: Introduction/Rappels
  Flottants (float ou double) : nombres à virgule
  3 parties : Signe, Exposant, Mantisse Signe : 1 bit Exposant : 8 bits (simple prec.) / 11 bits (double prec.) / … Mantisse : 23 bits (simple prec.) / 52 bits (double prec.) / …
  Exceptions détectables :
    Zéro : Exposant à 0, Mantisse à 0 (+0 et -0)
    Infini : Exposant au max (plein de 1), Mantisse à 0 (+∞ et -∞)
    NaN : Exposant au max (plein de 1), Mantisse non nulle
    (dans les flottants IEEE-754, 1 divisé par 0 renvoie +∞, et non pas NaN) (mais 0 divisé par 0 renvoie un NaN)

## Slide 23: Introduction/Rappels
  Flottants (float ou double) : nombres à virgule
  Exposant à 0, Mantisse non nulle : nombre dénormalisé
    (32bits) Entre 1,4×10−45 et 1,17549421×10−38
    Nombres très proches de 0
  Exposant non nul (mais pas au max) : nombre normalisé
    (32bits) Entre 1,17549435×10−38 et 3,40282346×1038
    Nombres allant de « proches de 0 » à « grands nombres »
  Codent des nombres plus grands et plus petits que les entiers

## Slide 24: Introduction/Rappels
  Flottants (float ou double) : nombres à virgule
  Il est difficile de comparer deux flottants !
    On peut comparer deux flottants « éloignés »
    On ne peut pas faire d’égalité stricte entre deux flottants (on peut, mais c’est complexe)
    Il vaut mieux observer l’écart entre deux flottants, et voir si celui-ci est suffisamment petit pour considérer les deux nombres comme égaux (ou très proches)

## Slide 25: Introduction/Rappels
  Unités : bit(s) et octet(s)
  Le « bit » est l’unité la plus petite
    Un « bit » est dans l’état « 0 » ou « 1 »
  8 bits = 1 octet
    16 bits = 2 octets
    32 bits = 4 octets
    64 bits = 8 octets
    …

## Slide 26: Introduction/Rappels
  Préfixes binaires (CEI) :
    Kibi (Ki) : 2^10 = 1 024
    Mébi (Mi) : 2^20 = 1 048 576
    Gibi (Gi) : 2^30
    Tébi (Ti) : 2^40
    Pébi (Pi) : 2^50
    Exbi (Ei) : 2^60
    Zébi (Zi) : 2^70
    Yobi (Yi) : 2^80
: Préfixes décimaux (SI) ●
1 000 = 10^3 : (k) Kilo ● ﻿
1 000 000 = 10^6 : (M) Méga ● ﻿
10^9 : (G) Giga ● ﻿
10^12 : (T) Téra ● ﻿
10^15 : (P) Péta ● ﻿
10^18 : (E) Exa ● ﻿
10^21 : (Z) Zetta ● ﻿
10^24 : (Y) Yotta ● ﻿
(Erreur)
(2%)
(5%)
(7%)
(10%)
(13%)
(15%)
(18%)
(21%)

## Slide 27: Introduction/Rappels
  Dans la pratique…
    On utilise la dénomination du SI, mais avec les mesures CEI…
    1 Mo (1 Méga-octet) = 1024 Ko (Kilo-octet) = 1 048 576 octets
  (Mais regardez bien vos disques durs, et les étiquettes dessus…)
  Enfin rien n’est vraiment normalisé, en fait…

## Slide 28: Introduction/Rappels
  Autres mesures :
  Mbps/kbps : Mega bits par seconde / Kilo bits par seconde
    8 Mbps = 1 Mo/s
    Utilisé pour mesurer les débits de transmission (réseaux & interfaces physiques)
  Baud (Bd) : 1 Mbauds
    Mesure le débit de « symboles » transmis sur la porteuse du signal (réseaux & télécoms)

## Slide 29: Introduction/Rappels
ASCII :
  American Standard Code for Information Interchange
  128 caractères (dont 95 imprimables)
  Encodage « de base » sur UNIX (et beaucoup d’autres)
  Codage sur 7 bits (ignore le bit de poids de fort) char c <= parfait pour ASCII

## Slide 30: Introduction/Rappels
hexa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F
00 | NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | HT | LF | VF | FF | CR | SO | SI
10 | DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US
20 | SP | ! | " | # | $ | % | & | ‘ | ( | ) | * | + | , | - | . | /
30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ?
40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _
60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o
70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | ¦ | } | ~ | DEL
Table ASCII (code hexadécimal)

## Slide 31: Introduction/Rappels
Quelques autres encodages existant :
  Unicode, UTF-8, UTF-16, UTF-32
  EBCDIC (et ses dizaines/centaines de variantes)
    Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
    Hérité du codage BCD
    8 bits
    Approximativement : un EBCDIC par pays…
Unicode | UTF-8 | UTF-16 | UTF-32
char[4] | char | char[2] | char[4]
wchar_t[2] |  | wchar_t | wchar_t[2]

## Slide 32: Introduction/Rappels
EBCDIC
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#,$.-@%*<-/+_ ¢ &):;¬ ?"=|(,.

## Slide 33: Introduction/Rappels