## Slide 1: Architecture des Ordinateurs et Systèmes d’Exploitation
Fabrice BOISSIER & Elena KUSHNAREVA 2017/2018
fabrice.boissier@gmail.com elena.kushnareva@malix.univ-paris1.fr
Partie 1 : Architecture des Ordinateurs Pipeline Processeur

## Slide 2: Pipeline Processeur
Instruction :
la plus petite unité exécutable par le processeur (« atomique »)
  Exemples :
  Déplacer un mot de 8/16/32/64 bits
  Additionner deux valeurs (+, -, x, /, OR, AND, XOR, …)
  Tester une valeur/Mettre à jour les flags
  Sauter à une adresse précise dans le code (selon état flag)

## Slide 3: Pipeline Processeur
Pipeline :
5 étapes pour exécuter une instruction
  Instruction Fetch (récupération de l’instruction en mémoire)
  Instruction Decode (décodage de l’instruction et des adresses)
  Execute (récupération des paramètres & exécution de l’instruction)
  Memory (écriture depuis ou vers la mémoire)
  Write Back (écriture du résultat dans les registres)

## Slide 4: Pipeline Processeur
1 - Instruction Fetch
@ | data
0x0001 | A1 27
0x0002 | 32 15
0x0003 | C4 D8
0x0004 | 3B 2A
0x0005 | F7 FF
Mémoire
Processeur
Registre PC : 0x0002
Flags : CR (0) NEG (0)
Registres : A0 D0
A1 D1 … …
Instruction en cours : 32 15
L’instruction est récupérée à l’adresse pointée par le registre PC. Puis PC est incrémenté.

## Slide 5: Pipeline Processeur
2 - Instruction Decode
32 15
OP Code |  |  |  | Source |  |  |  |  |  | Destination |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
ADD |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | D5 |  |  |  |  | 
32 15  ADD 8, D5
Processeur
Registre PC : 0x0003
Flags : CR (0) NEG (0)
Registres : A0 D0
A1 D1 … …
Instruction en cours : 32 15
L’instruction est décodée selon un schéma défini par le fabricant du processeur.

## Slide 6: Pipeline Processeur
3 - Execute
Les paramètres de l’instruction sont récupérés.
Puis l’instruction est exécutée (la zone concernée du processeur s’active et lit les paramètres).
Processeur
Registre PC : 0x0003
Flags : CR (0) NEG (0)
Registres : A0 D0
… … D5 :
Instruction en cours : 32 15
42
OP Code |  |  |  | Source |  |  |  |  |  | Destination |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
ADD |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | D5 |  |  |  |  | 
42 + 8 = 50

## Slide 7: Pipeline Processeur
4 - Memory
@ | data
0x0001 | A1 27
0x0002 | 32 15
0x0003 | C4 D8
0x0004 | 3B 2A
0x0005 | F7 FF
Mémoire
Processeur
Registre PC : 0x0003
Flags : CR (0) NEG (0)
Registres : A0 D0
… … D5 :
Instruction en cours : 32 15
Lecture ou Ecriture en mémoire. (selon le type de processeur : Execute peut lire en mémoire, et Memory peut écrire le résultat)
42
Dans l’exemple du ADD, aucune lecture ou écriture n’est faite.
50

## Slide 8: Pipeline Processeur
5 – Write Back
Processeur
Registre PC : 0x0003
Flags : CR (0) NEG (0)
Registres : A0 D0
… … D5 :
Instruction en cours : 32 15
Le résultat est écrit dans le registre désigné. Si aucun registre n’est nécessaire, cet étage du pipeline n’effectue rien.
50
50

## Slide 9: Pipeline Processeur
Fin du cycle !
(si une interruption a été reçue, elle est traitée)

## Slide 10: Pipeline Processeur
1 - Instruction Fetch
@ | data
0x0001 | A1 27
0x0002 | 32 15
0x0003 | C4 D8
0x0004 | 3B 2A
0x0005 | F7 FF
Mémoire
Processeur
Registre PC : 0x0003
Flags : CR (0) NEG (0)
Registres : A0 D0
A1 D1 … …
Instruction en cours : C4 D8
L’instruction est récupérée à l’adresse pointée par le registre PC. Puis PC est incrémenté.

## Slide 11: Pipeline Processeur
…et ainsi de suite…

## Slide 12: Pipeline Processeur
…indéfiniment ?

## Slide 13: Pipeline Processeur
Oui, un processeur « tourne » indéfiniment sauf si :
Instruction bloquante a été prévue par le fabricant
On coupe le courant…

## Slide 14: Pipeline Processeur
Comment stopper proprement un processeur ?
Boucle logicielle qui ne fait rien + courant coupé (NOP + JUMP)
Interruption émise vers un composant externe qui stoppe le processeur (quartz stoppé, pin de désactivation, …)
Soyons créatifs…

## Slide 15: Architectures Harvard & Von Neumann
Architecture Harvard
Séparation de la mémoire :
  Un bus de données
  Un bus d’instructions
  Impossible au bus de données d’accéder à la mémoire instructions (et inversement)
Possible d’exécuter une instruction ET lire/écrire des données en même temps
Architecture Von Neumann
Des entrées
Des sorties
Un processeur (avec registres) relié à de la mémoire
  Instructions et données stockées au même endroit
Les accès mémoire pour récupérer les instructions empêchent de lire/écrire des données au même moment

## Slide 16: Architecture Harvard
(Merci Wikipedia)

## Slide 17: Architecture Von Neumann
(Merci Wikipedia)

## Slide 18: Architecture Processeurs
…Aujourd’hui…
…Architecture entre Harvard et Von Neumann…

## Slide 19: Jeu d’Instructions CISC
CISC
  Complex Instruction Set Computing
  Instructions « complexes » et longues à effectuer
    Déplacement vers la mémoire inclus dans les opérations
  Assembleur plus diversifié
    Beaucoup d’instructions
  Réduire au maximum la distance entre le bas niveau et le haut niveau

## Slide 20: Jeu d’Instructions RISC
RISC
  Reduce Instruction Set Computing
  Instructions « simples » et rapides à effectuer
    Déplacement en mémoire nécessite une instruction
  Assembleur moins diversifié…
    Le développeur doit découper ses fonctions en instructions très petites… long et parfois difficile
  Permettre au compilateur d’optimiser au maximum le code
    Opération plus fines/petites

## Slide 21: CISC/RISC
CISC
ADD @42,@67
RISC
MOVE @42, D0
MOVE @67, D1
ADD D0,D1
MOVE D1, @67
Exemple avec un CISC idéal, et un RISC réaliste :
ajouter deux valeurs se trouvant en mémoire, et les remettre en mémoire

## Slide 22: CISC/RISC
CISC
MOVE @42, D0
ADD D0,@67
RISC
MOVE @42, D0
MOVE @67, D1
ADD D0,D1
MOVE D1, @67
Exemple avec un CISC réaliste, et un RISC réaliste:
ajouter deux valeurs se trouvant en mémoire, et les remettre en mémoire

## Slide 23: Autres Jeux d’Instructions
VLIW
  Very Long Instruction Word
  Instructions sur 128/256 bits
EPIC
  Explicitly Parallel Instruction Computing
MISC
  Minimal Instruction Set Computing

## Slide 24: Jeux d’Instructions
…Aujourd’hui…
…RISC amélioré…
…voire assembleur/langage machine CISC traduit en micro-instructions RISC dans le pipeline…
…quelques tentatives de VLIW…

## Slide 25: Autres Types de Processeurs
DSP (Digital Signal Processor)
  Traite des signaux (amplificateurs en musique)
  Agit sur le niveau de tension ou intensité au lieu de bits
Processeurs Vectoriels
  Traite des tableaux/matrices très longues
  Utilisés dans SuperOrdinateurs/SuperCalculateurs et dans les GPU